Trennwandsystem CABRI 700 Schwebend

Die Trennwandfüsse und das Stabilisierungsgestänge
sind zurückversetzt und geben der Anlage einen flächen-
bündigen, eleganten und schwebenden Eindruck.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float 10 mm,
ganzflächig mit Siebdruck emailliert, alle Kanten flach
poliert. Farben gemäss Standard-Farbpalette.
Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Listral SR 200,
10 mm, (strukturierte Oberfläche), ganzflächig emailliert,
alle Kanten flach poliert. Farben gemäss Standard-Farb-
palette. Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Satinato 10 mm
(einseitig satinierte Oberfläche) ganzflächig mit Siebdruck
emailliert, alle Kanten flach poliert. Farben gemäss Standard-
Farbpalette. Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float extra-weiss
10 mm (Glas ohne „Grünstich“) ganzflächig mit Siebdruck
emailliert, alle Kanten flach poliert. Farben gemäss Standard-
Farbpalette. Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Verbundsicher-
heitsglas VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas
(ESG) nach EN 12150-2. 1 Glas in der Mitte ganzflächig mit
Siebdruck emailliert, PVB – Folie 1,52 mm. Glashöhe     cm.

Türen nach einwärts – öffnend.

Wandbefestigung und Verbindung der Trennwände
mit den Stirnwänden mittels Kreuzbeschlag inkl. Ver-
stärkungswinkel.

Trennwand mit Trennwandfuss auf fertig
verfliestem Boden abgestützt. Bodenrosette in
Aluminium massiv. Bodenfreiheit    cm.

Stabilisierung der Trennwände mittels oben durch-
laufenden, zurückgesetztem Rundrohr, Durchmesser
25 mm.

Beschläge

pro Zelle:	2	Leichtmetalltürbänder mit Edel-
		stahldrehachse und Nylongleit-
		flächen, inkl. eingebaute Feder
		für Offenhaltestellung der Türen
	1	Olivenschloss mit innerem Dreh-
		knopf, aussen mit rot-grün Anzeige
	1	Türpuffer, diebstahlsicher montiert
	1	Klemm-Sichtschutz zwischen den
		Türbändern auf der Innenseite
	1	Sichtschutz auf Schlossseite, innen
		angebracht.

Variante:	1	Schloss mit Alu – Drücker. Aussen
		rot-grün Anzeige, innen mit Dreholive

		Alle Beschläge farblos eloxiert, rostfrei

Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben  Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.