Trennwandsystem CABRI 828 Urinal VSG

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Verbundsicher-
heitsglas VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas
(ESG) nach EN 12150-2. 1 Glas in der Mitte ganzflächig mit
Siebdruck emailliert, PVB – Folie 1,52 mm.
Stirnseitig mit 2 Radien 30 mm. Grösse 45 x 90 cm.

Wandbefestigung der Urinal – Trennwand
mittels zwei Kreuzbeschläge doppelt.
Keine sichtbare Verschraubung.

Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben  Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.