Ausschreibungstexte für „Trennwand - System CABRI 600“

Gestaltung von offenen (z.B. Duschen) und geschlossenen (z.B. WC)

Kabinen

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Float 10 mm,
ganzflächig mit Siebdruck emailliert, alle Kanten flach
poliert. Farben gemäss Standard-Farbpalette oder RAL –

Farbkarte. Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Listral SR 200,
10 mm, (strukturierte Oberfläche), ganzflächig emailliert,
alle Kanten flach poliert. Farben gemäss Standard-Farb-
palette oder RAL – Farbkarte. Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Satinato 10 mm
(einseitig satinierte Oberfläche) ganzflächig mit Siebdruck
emailliert, alle Kanten flach poliert. Farben gemäss Standard-
Farbpalette oder RAL – Farbkarte. Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) nach EN 12150-2. Weissglas
10 mm (Glas ohne „Grünstich“) ganzflächig mit Siebdruck
emailliert, alle Kanten flach poliert. Farben gemäss Standard-
Farbpalette oder RAL – Farbkarte. Glashöhe     cm.

Türen, Trenn- und Stirnwände aus Cabrillant Verbundsicher-
heitsglas VSG aus 2 x 5 mm Float Einscheibensicherheitsglas
(ESG) nach EN 12150-2. 1 Glas in der Mitte ganzflächig mit
Siebdruck emailliert, PVB – Folie 1,52 mm. Farben gemäss

Standard-Farbpalette oder RAL – Farbkarte Glashöhe     cm.

Türen einwärts – öffnend (Alternativ auch auswärts öffnend

mit Obentürschließer, auf Anfrage)

Wandbefestigung der Trennwände mittels Kreuzbeschlag.
Keine sichtbare Verschraubung.

Trennwände mit Trennwandfüssen auf fertig verfliestem
Boden abgestützt. Bodenrosette in Aluminium massiv.
Bodenfreiheit    cm.

Stabilisierung der Trennwände mittels oben durch-
laufenden, zurückgesetztem Rundrohr, Durchmesser
25 mm.

Beschläge

pro Zelle:	2	Leichtmetalltürbänder mit Edel-
			stahldrehachse und Nylongleit-
			flächen, inkl. eingebaute Feder
			für Offenhaltestellung der Türen
		1	Olivenschloss mit innerem Dreh-
			knopf, aussen mit rot-grün Anzeige
		1	Türpuffer, diebstahlsicher montiert
		1	Klemm-Sichtschutz zwischen den
			Türbändern auf der Innenseite
		1	Sichtschutz auf Schlossseite, innen
			angebracht

Variante:	1	Schloss mit Alu – Drücker. Aussen
			rot-grün Anzeige, innen mit Dreholive

Alle Beschläge in Aluminium farblos eloxiert, rostfrei

Konstruktionsteile:

Sämtliche Verbindungselemente in Aluminium
(DIN 1725) sind 100% korrosionsbeständig und
umweltfreundlich. 100%-ige Recyclingmöglichkeit.

Emailliertes Sicherheitsglas:

Emailfarben  Blei- und Cadmiumfrei, 100%-ige
Recyclingmöglichkeit.

Vertikale Stabilisatoren zu CABRI 600

(für individuelle Kabinengestaltung z.B. freistehend im Raum)

Vertikale Stabilisatoren bestehend aus Rohmontage-
platten in St.37, 180 x 300 x 8 mm, grundiert, mit
angeschweisster Klemmvorrichtung für die Aufnahme
des feuerverzinkten Rundrohres Durchmesser 48 mm.
Stahlplatte auf rohem Betonboden verankert. Alu. Rohr,
farblos eloxiert EV1 über Stahlstütze gestülpt inkl. den
notwendigen Anschluss-Elementen, Höhen- und Seiten
verstellbar. Abdeckrosette in Alu auf fertig verfliesten
Boden.

Vertikale Stabilisatoren mittels Kernbohrung Ø 55x120 mm
in Boden verankert (Kernbohrung durch uns). Aufnahme
des feuerverzinkten Rundrohres Durchmesser 48 mm.
Alu – Rohr farblos eloxiert EV1 über Stahlstütze gestülpt 
inkl. den notwendigen Anschluss-Elementen, Höhen-
und Seiten verstellbar. Abdeckrosette in Alu auf fertig
verfliesten Boden.